## Slide 1
260608 実験結果：過去データへ大きく改善
風速も旧レベルに復帰。揚力傾斜 1.29× → 1.14×
揚力傾斜 dCl/dα
4.30
/rad（旧3.76 / 新605=4.86）
旧比 1.14×（605は1.29×）
ゼロ揚力角 α₀
0.93°
（旧0.5〜0.7 / 新605=1.45）
NACA0012理論0°へ接近
最大揚力 Cl_max
0.914
@16°（旧0.81 / 新605=1.045）
旧へ接近
ポイント
■ 605→608で全指標（傾斜・α₀・Cl_max）が一斉に旧へ接近
■ 風速も旧レベルに復帰（mV 1056→1171、U 11.65→12.29 m/s）
■ 結果が「実験のやり直し（物理セットアップ変更）」で動いた → マウント依存＝物理要因の強い証拠
■ ソフト・後処理は固定（不変）なので、変わったのは物理側のみ
■ ただし まだ旧比 1.14× 残存 → 完全解決ではない

## Slide 2
過去データとの比較（剛体 NACA0012）
実験
mV
U[m/s]
dCl/dα[/rad]
α₀[°]
Cl_max
旧比
旧260520
1165
12.23
3.76
0.74
0.81
—
旧260430
1166
12.08
3.76
0.69
0.81
—
旧251020
1163
12.11
3.77
0.52
0.79
—
新605
1056
11.65
4.86
1.45
1.045
1.29×
新605_2
1041
11.55
4.89
1.36
1.058
1.30×
新608 ★
1171
12.29
4.30
0.93
0.914
1.14×
傾向：旧(3.76) ← 新608(4.30) ← 新605(4.86)。608は旧と605の中間で、旧側へ大きく移動。風速も旧と一致。
※ 260608はPofst_00.00重複（実験再開時の余りファイル）を除外して処理

## Slide 3
解釈と次の一手
何がわかったか
■ 再マウント（物理変更）で傾斜・α₀が同時に改善
■ → 揚力測定は「マウント／水平荷重経路」に依存
■ ソフト・処理・風速ではない（固定／正常）
■ これまでの容疑除外と完全に整合：
  ・ 残る本命＝マウント幾何・水平荷重経路
まだ残る課題
■ 旧比 1.14× がまだ残存（605の1.29×からは改善）
■ Cl_max・α₀も旧に「近い」が一致はしていない
■ マウントの詰め（剛性・作用線・再現性）でさらに旧へ寄せられる可能性
次の一手
■ 605→608で『何を変えたか』を記録（再マウント有無・治具・締結）
■ Fy軸の清浄な荷重テスト（鉛直重力）でセンサゲインの最終確認
■ マウントの作用線・剛性・再現性を詰め、残り1.14×を旧へ寄せる