## Slide 1
260610 実験結果：新セットアップが安定（0608を再現）
揚力傾斜は ±5° で算出。再マウント後の状態が再現性を持って定着
揚力傾斜 dCl/dα
4.49
/rad
旧3.94 / 605=4.92 / 608=4.44
ゼロ揚力角 α₀
0.75
°
旧0.5〜0.7と一致（605=1.44）
最大揚力 / 失速角
0.947
@15°
失速角が旧と同じ15°に復帰
ポイント
■ 0610は0608をほぼ再現（傾斜 4.49≈4.44）→ 再マウント後の状態が安定・再現性あり
■ α₀=0.75°（旧と一致）、失速角15°（旧と一致）、Cd0=0.0155（旧へ接近）→ 多くの指標が旧と整合
■ 605→608の大改善（1.25→1.13×）は再マウント。608→610はほぼ同じ＝定着
■ ただし揚力傾斜の残差 1.14× は安定して残る（消えない系統残差）

## Slide 2
605 → 608 → 610 の推移（剛体 NACA0012, ±5°）
実験
mV
U[m/s]
dCl/dα[/rad]
α₀[°]
Cl_max@°
旧比
旧0520
1165
12.23
3.93
0.72
0.808@15
—
旧0430
1166
12.08
3.91
0.68
0.812@15
—
旧1020
1163
12.11
3.97
0.52
0.791@15
—
新0605
1056
11.65
4.92
1.44
1.045@16
1.25×
新0608
1171
12.29
4.44
0.93
0.914@16
1.13×
新0610 ★
1161
12.20
4.49
0.75
0.947@15
1.14×
傾斜は 605(4.92) → 608(4.44) → 610(4.49) で 608/610 に定着。α₀ は 1.44 → 0.93 → 0.75 と旧へ収束、失速角も15°復帰。

## Slide 3
考察：残差 1.14× の正体
α₀・失速・Cd0 は一致、傾斜だけ高い
■ α₀=0.75°（旧と一致）：取付角は正しく合った
■ 失速角15°・Cd0も旧へ接近：粗いズレは解消
■ なのに揚力傾斜だけ 14% 高い
■ → 「取付角」では説明できない残差
最有力：マウントのねじれ柔性（空力弾性）
■ 支持系が荷重でねじれ、実効迎角が増える
■ 揚力ゼロ(α₀)では荷重ゼロ→ねじれゼロ→α₀は一致
■ 迎角UP→荷重UP→ねじれUP→傾斜だけ急になる
■ 手掛け水平荷重テストの「撓み・ヒステリシス」とも整合
■ 再マウントで剛性変化→605→608で傾斜が動いた事実と一致
決定的な次のテスト
■ 同一マウントのまま 風速2点 で揚力傾斜を比較
■ 空力弾性なら 動圧qが高いほど傾斜が急（発散的）→ 確定
■ 確定後：支持系の剛性向上 or 補正、または『どちらが真値か』の再評価（2D理論は2π≈6.28/rad）