## Slide 1
Windy 風洞実験自動計測システム
フォルダ構成ガイド
どのフォルダに何があるか・データはどう流れるか
MATLAB + Python / 迎角ステージ・6軸センサ・差圧デジボルを統合自動化

## Slide 2
全体像：リポジトリ構成
ルート直下は「入口」だけ。中身は役割ごとにフォルダ分け
Windy/
├ run_experiment.m ← 実験はこれを実行
├ run_postprocess.m ← 後処理だけ再実行
├ setup_paths.m ← 診断ツール用パス
├ config.json(.example) 設定ファイル
├ README.md / SPEC.md
│
├ measurement_control/ 計測機器の制御
├ diagnostics/ 点検・診断ツール
├ leptrino/ 6軸センサ通信
├ post_process/ 後処理（Python）
├ analysis/ 結果の比較・分析
└ manual/ このマニュアル
🟢 ルート直下＝入口
実験・後処理・設定。普段触るのはここ。
run_experiment / run_postprocess / config.json
🔵 計測ロジック
機器制御・センサ通信・点検ツール。
measurement_control / diagnostics / leptrino
🟣 後処理・分析
空力係数の算出と過去データとの比較。
post_process / analysis / manual

## Slide 3
ルート直下のファイル
普段の操作で使う「入口」。MATLAB コマンドウィンドウから実行
run_experiment.m
メイン実験スクリプト。計測〜後処理まで一気通貫（まずこれ）
run_postprocess.m
後処理だけを単体で再実行 例) run_postprocess('…/260605_rigid')
setup_paths.m
診断ツールやヘルパを単体で使う前に1回だけ実行（パスを通す）
config.json
各自の環境設定（COMポート・Pythonパス・保存先）※Git管理外
config.json.example
設定の雛形。コピーして config.json を作る
README.md
クイックスタート・構成・使い方の説明書
SPEC.md
設計仕様書（実装の経緯・歴史的資料）
💡 最短の使い方
① config.json.example をコピーして config.json を作り、COMポート等を設定（初回のみ）
② MATLAB でこのフォルダに cd して run_experiment を実行 → あとは画面の指示どおり

## Slide 4
measurement_control/ — 計測機器の制御
run_experiment が内部で使う MATLAB ヘルパ群
⚙ run_experiment が自動で使用
QT_ADL1.m
迎角ステージ（QT-ADL1）のドライバクラス。原点復帰・角度移動
LeptrinoLogger.m
Leptrino 6軸センサの時系列ロガークラス（バックグラウンド記録）
WindyMonitor.m
計測中のリアルタイムモニタ画面（波形・進捗・停止ボタン）
get_sensor_data.m
6軸センサの瞬時平均値を1回取得する関数
get_voltage.m
R6441B デジボル（差圧電圧）を取得する関数
make_filename.m
計測ファイル名を規則に従って生成するユーティリティ
📌 ポイント
run_experiment 実行時に自動でパスが通るので、普段はここを直接触らない。
個別に使いたいときは先に setup_paths を実行する。

## Slide 5
diagnostics/ — 点検・診断ツール
実験前後に手動で実行して機器やセンサを確認する
👤 手動で実行（要 setup_paths）
QT_ADL1_check_connection.m
迎角ステージの COM ポート接続・通信を確認
check_sensor_limit.m
6軸センサの定格（最大計測レンジ）を確認
weight_check.m
既知のおもりを載せて力センサの読みを検証
tare_measure.m
ゼロ点を取り、その基準からの6軸力を表示
lumix_check_connection.py
カメラ（LUMIX）の接続確認（Python）
👤 使い方
MATLAB のルートで setup_paths を1回実行 → 各ツールを関数名で実行できる。
いずれも config.json と leptrino/ をリポジトリルート基準で参照する。

## Slide 6
leptrino/ と post_process/
センサ通信（Python）と、計測後の数値処理（Python）
leptrino/
6軸センサとの通信（32bit Python 経由）
leptrino_server.py
センサ計測サーバ。MATLABから呼ばれCSVへ記録
CfsUsb.dll
Leptrino USB ドライバ（32bit専用）
⚠ 32bit 必須
CfsUsb.dll は 32bit 専用。config.json の
python_exe には 32bit Python を指定する。
post_process/
計測データ → 風速・空力係数・グラフ（64bit Python）
make_windspeed.py
差圧電圧 → 風速 windspeed.csv
calc_force.py
6軸力 → 空力係数 C_aero.csv・グラフPNG
requirements.txt
必要 Python パッケージ一覧
venv/
自動生成される仮想環境（Git管理外）
⚙ 自動実行
run_experiment 完了時に venv 構築から自動。
失敗時は run_postprocess('…') で再実行。

## Slide 7
analysis/ — 結果の比較・分析
新システムの結果を過去の剛体翼データと比較（パワポ自動更新）
🟣 rigid 実験で自動更新
update_aero_data.py
新実験の C_aero.csv を取り込み→比較パワポ再生成（これ1つでOK）
make_rigid_comparison_local.py
比較パワポを生成する本体スクリプト
Windy新システムによる実験結果.pptx
比較パワポ（成果物）。実験追加で自動更新される
研究室MTGテンプレート.pptx
パワポの雛形（研究室フォーマット）
aero_data/
各実験の空力係数データ C_aero.csv の置き場
archive/
使い終わった単発スクリプト・旧パワポ・グラフ
🟣 流れ
実験名に rigid を含むと、後処理の最後に「過去データと比較しますか？」→ y で自動更新。
手動なら python update_aero_data.py （引数なしで config.json の output_dir を走査）。

## Slide 8
データの流れ
計測から比較パワポまで、ファイルがどう生まれるか
run_experiment.m
MATLAB で実行
4フェーズを自動計測
▶
実験フォルダ
output_dir/<実験名>/
data/・volt_summary・log
▶
post_process
windspeed.csv
C_aero.csv・グラフPNG
▶
analysis
比較パワポを更新
（rigid 実験のみ）
📁 実験フォルダの中身（output_dir/<実験名>/）
data/ … 各計測点の6軸センサCSV ＊_volt_summary.csv … フェーズ毎の差圧電圧
＊_experiment_log.json … 気温・気圧・校正定数 windspeed.csv / C_aero.csv / ＊.png … 後処理で生成
🔁 後処理だけやり直したいとき
MATLAB で run_postprocess('C:\…\WindyData\実験名') の1行。
気温・気圧は実験フォルダの experiment_log.json から自動で読み込まれる。

## Slide 9
後処理後の対話：ゼロ揚力角の設定修正
実験データから迎角0°の原点パルス(origin_pulse)を求め直し、y/n で更新
👤 y/n で確認
① α₀ を推定
calc_force.py が線形域から
ゼロ揚力角 α₀ を算出
▶
② 推奨値を提示
推奨 origin_pulse =
現在値 − round(α₀ × 250)
▶
③ y/n で更新
y なら config.json の
origin_pulse を自動書換え
==== ゼロ揚力角からの原点パルス修正 ====
推定ゼロ揚力角 α₀ : +0.772°
現在の原点パルス : 11025 pulse
推奨の原点パルス : 10832 pulse (補正 +193 pulse)
ゼロ揚力角の設定(origin_pulse)を
この推奨値に修正しますか？ [y/N]:
💡 ポイント
・origin_pulse は config.json の1か所で管理
（QT_ADL1.m と calc_force.py が共有）。
・計測時の原点は experiment_log に記録され、
過去実験の再処理でも正しい推奨値になる。
・y を選ぶと次回の実験から新しい原点で計測。
・n なら現状維持。既に一致ならスキップ。
・対称翼で α₀≈0 になるのが理想。
⚠ 注意
α₀（ゼロ揚力角）は翼の取り付け角に対応する。キャンバー翼など α₀≠0 が物理的に正しい
場合もあるため、推奨値の適用は計測者が y/n で判断する（常に従う必要はない）。

## Slide 10
よく使うコマンド早見表
MATLAB コマンドウィンドウで実行
>> run_experiment
実験を最初から実行（計測〜後処理〜比較まで）
画面の指示に従うだけ：
フォルダ名 → 気温・気圧 → 迎角範囲 →
各フェーズでブロワー確認 → 自動計測 → 自動後処理
>> run_postprocess('…実験フォルダ')
後処理だけを単体で（再）実行する
後処理が失敗したときのやり直し、
過去実験の再処理（グラフ範囲変更後など）。
気温・気圧はログから自動取得。
>> setup_paths
診断ツール・ヘルパを単体で使う前の準備
measurement_control / diagnostics を
パスに追加。実行後は QT_ADL1_check_connection、
weight_check, tare_measure 等が使える。
Windy 風洞実験自動計測システム — フォルダ構成ガイド